- ВВЕДЕНИЕ

ООО «СтройСтандарт» по заказу ООО «СЗИ-Комплекс» выполнило проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер.Шереметьевка, Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на основании договора №2016/079-5 от 01.06.16г.

По заданию на проектирование предполагается строительство распределительного газопровода на территории деревни Шереметьевка Морозовского городского поселения. Проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления ПЭ80 ГАЗ SDR11 63x5,8 – 1049 м.

Основания для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

- Распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам дер.Шереметьевка, Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение к распоряжению комитета по архитектуре и градостроительству ЛО.)

- Технические условия на присоединение к действующему газопроводу 32 индивидуальных жилых домов дер. Шереметьевка газом,  № 949 от 18.03.2014г., выданными АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», филиал в г. Всеволожск.

- Техническое задание на проектирование утвержденное заказчиком (Приложение 1 мк № 13 от 22.09.15).

- Генеральный план муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» применительно к населенным пунктам - поселку г.п. им Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка входящих в состав муниципального образования, разработанный в 2013г. ООО «НТЦ-Спектр».

Цель проекта:

-   Установление правового регулирования земельных участков;

- Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;

-   Определение и установление границ сервитутов;

- Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

Базовые нормативные и правовые документы:

- Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2013г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Закон Ленинградской области от 23.12.2013 №100- ФЗ «О порядке подготовки документации по планировке, осуществляемой на основании решений органов исполнительной власти Ленинградской области»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изм.);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012г. №83;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Градостроительного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Об утверждении Положения о порядке утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, подготовленных на основании решения органов местного самоуправления Ленинградской области;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория характеризуется умеренным избыточно-влажным климатом с неустойчивым режимом погоды, которая относится ко II в подрайону по климатическому районированию России для строительства.

Климат описываемой территории переходный от морского к континентальному, имеет четырехсезонную структуру (причем сезоны переходят друг в друга постепенно).

По данным многолетних наблюдений, средняя годовая температура воздуха составляет +4,30, самый холодный месяц – февраль, самый теплый – июль. Сравнительно небольшая амплитуда средних суточных температур февраля и июля свидетельствует об умеренности петербургского климата.

Геоморфологически исследуемая территория расположена в пределах Приневской низины. Абсолютные отметки поверхности изменяются по данным высотной привязки устьев скважин от 8,6 до 10,4 м Б.С. Понижение отметок наблюдается в северном и восточном направлении к долине реки.

- РАСПОЛОЖЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Участок проектирования расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, на территории Морозовского городского поселения, в д. Шереметьевка.

Деревня Шереметьевка находится в юго-восточной части района на берегу Ладожского озера, у истока реки Невы, к югу и смежно с посёлком имени Морозова. Расстояние до административного центра поселения 2 км.

Источником газоснабжения дер. Шереметьевка является существующий газопровод низкого давления.

Трасса проектируемого газопровода выбрана в соответствии со схемой газоснабжения дер. Шереметьевка, разработанной ПКЦ ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (шифр 6060-ГСН.СХ).

Для прокладки подземных трубопроводов открытым способом приняты трубы из ПЭ80 ГАЗ SDR11 63x5,8 – 1049 м. При пересечении проезжей части трубопроводы прокладываются в футлярах.

Проектируемые распределительные газопроводы DN60 низкого давления (до 0,1 МПа) относится к IV категории в соответствии с табл. 1 СП 62.13330.2011.

Проектом предусматривается:

- Врезка в существующий подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диам.160 и диам.63.

- Прокладка подземного распределительного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб по территории дер.Шереметьевка вдоль участков жилой застройки.

По всей трассе распределительных газопроводов предусмотрена подземная прокладка, глубина заложения не менее 0,8м до верхней образующей газопроводов. Также по всей трассе над газопроводами предусмотрена укладка сигнальной ленты «Осторожно газ!» на расстоянии 0.2м от верхней образующей.

Баланс использования территории в границах проектирования

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория проектирования | 0.4317 | 100 |
| 2 | Территория застройки индивид. жилыми домами, поставленными на кадастровый учёт, в том числе: | 0.0788 | 18.25 |
|  | 1. Участок с кадастровым номером 47:07:1704005:8 | 0.0011 | 0.25 |
|  | 2. Участок с кадастровым номером 47:07:1704004:24 | 0.0051 | 1.18 |
|  | 3. Участок с кадастровым номером 47:07:1704004:38 | 0.0094 | 2.18 |
|  | 4. Участок с кадастровым номером 47:07:1704004:17 | 0.0002 | 0.05 |
|  | 5. Участок с кадастровым номером 47:07:1704004:29 | 0.0062 | 1.44 |
|  | 6. Участок с кадастровым номером 47:07:1704004:26 | 0.0099 | 2.29 |
|  | 7. Участок с кадастровым номером 47:07:1704002:16 | 0.0007 | 0.16 |
|  | 8. Участок с кадастровым номером 47:07:1704001:27 | 0.0119 | 2.76 |
|  | 9. Участок с кадастровым номером 47:07:1704001:25 | 0.0085 | 1.97 |
|  | 10. Участок с кадастровым номером 47:07:1704006:110 | 0.015 | 3.47 |
|  | 11. Участок с кадастровым номером 47:07:1704001:11 | 0.0108 | 2.5 |
| 3 | Территории общего пользования всего, в том числе: | 0.3529 | 81.75 |
|  | Территории улиц, дорог, проездов, тротуаров | 0.0476 | 11.03 |
|  | Территории зеленых насаждений | 0.3053 | 70.72 |
| 4 | Прибрежно-защитная полоса р. Нева-50м | 0.0086 | 1.99 |
| 5 | Водоохранная зона р. Нева-200м | 0.414 | 95.9 |

- АНАЛИЗ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ.

Согласно генеральному плану муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» применительно к населенным пунктам - поселку г.п. им Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка входящих в состав муниципального образования, разработанному в 2013 г. ООО «НТЦ-Спектр», 2013.54691-ГП (г.Воронеж), границы проектирования расположены в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Согласно п.7 Постановления об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000г. №878 охранная зона газораспределительных сетей следующая:

1. вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Градостроительные ограничения включают ограничения по природным, техногенным факторам и историко-культурные ограничения.

Ограничения по природным факторам:

Территория в границах проектирования затрагивает водоохранную зону (ВЗ) оз. Ладожское и реки Нева. Ширина ВЗ – 50 и 200 м.

Согласно справке  из НЛБВУ № Р6-35-7862 от 03.12.2015 в ВЗ допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Общая площадь водоохранной зоны в границах проектирования 4140.0 м2.

Техногенные ограничения:

Охранная зона воздушных линий электропередач 10 кВ  (10 м в каждую сторону от крайнего провода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 42.32 м2.

Охранная зона кабеля низкого напряжения (1 м в каждую сторону от кабеля); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 7.94 м2.

Охранная зона существующего газопровода низкого давления (2 м в каждую сторону от трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 56.0 м2.

Зона минимальных расстояний от дренажной канализации  (3 м в каждую сторону от трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 254.78 м2.

Зона минимальных расстояний от водопровода (5 м в каждую сторону от трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 647.42 м2.

Зона минимальных расстояний от ливневой канализации (5 м в каждую сторону от трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 100.75м2.

Зона минимальных расстояний от напорной канализации (5 м в каждую сторону от трубопровода); Общая площадь охранной зоны в границах проектирования 60.52 м2.

Историко-культурные ограничения:

Согласно справке из Комитета по культуре Ленинградской области в границах территории проектирования распределительного газопровода объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, расположенные в непосредственной близости от участков работ, его охранных зон отсутствуют.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТАРНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ

На территории проектируемого участка предполагается строительство сети газораспределения.

Проектом предусматривается размещение

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры (участки ) |
| Площадь земельных участков под строительство газораспределительной сети (охранная зона газопровода) | м2 | 4317 |
| Площадь земельных участков на период строительства газораспределительной сети | м2 | 8532.5 |

7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предлагается размещение распределительного газопровода частично по муниципальной земле, частично по земельным участкам собственников газифицируемых домовладений.

Газоснабжение

Источником газоснабжения дер. Шереметьевка является существующий газопровод низкого давления. Расход газа составляет  115.18м3/час.

Трасса проектируемого газопровода выбрана в соответствии со схемой газоснабжения дер. Шереметьевка, разработанной ПКЦ ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (шифр 6060-ГСН.СХ).

Проектируемый газопровод предназначен для нужд пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий.

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих мероприятий в градостроительной документации.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов.

Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления. Отходы могут вывозиться на полигон ТБО, расположенный во Всеволожском районе Ленинградской области, вблизи дер. Лепсари.

Собирается в металлический контейнер и по мере накопления утилизируется лицензированной организацией.

Строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием – мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов.

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Для сохранения экологической обстановки в районе размещения объекта и сохранения животного и растительного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на флору и фауну;

- утилизация строительных, хозяйственно-бытовых и производственных отходов;

- передвижение спецтехники и строительного транспорта строго грунтовым дорогам, что снизит уничтожение редких видов растений;

- строительная техника будет производить работу строго в отведенной полосе отвода земель под строительство.

Мероприятия по охране водных объектов в период проведения строительных работ в водоохраной зоне:

- емкости для складирования отходов, устраивать только на огражденной строительной площадке;

- складировать изъятый грунт только на огражденной строительной площадке, местоположение согласовывается на стадии разработки проекта и уточняется в деталях перед началом строительства перехода;

- использовать только исправный транспорт и спец.технику;

- исключить переливание, хранение и производство горюче-смазочных материалом;

- исключить мойку автотранспорта и спец.техники;

- не допускать образования стоянок транспорта и спец.техники;

- собирать твердо-бытовые отходы в специальные мусорные контейнеры и вывозить на полигон ТБО.

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В соответствии с Приложением В СП 42-101-2003 безопасное расстояние для строительства и эксплуатации от газопровода низкого давления до фундаментов зданий и сооружений составляет  не менее 2 метров.

Проектируемый газопровод не прокладывается вблизи промышленных и сельскохозяйственных объектов и лесных массивов.

От фундамента опор воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ выдержано расстояние до газопровода не менее 1 метра, напряжением от 1 кВ до 35 кВ – не менее 5 метров в свету по горизонтали.

Объект является линейным, расположенный на территории д. Шереметьевка Морозовского г.п.  Всеволожского района Ленинградской области. На протяжении всей трассы газопровода обеспечивается подъезд пожарной техники к трассе по существующим автодорогам д. Шереметьевки, обеспечивающим работу проектируемого газопровода. Ближайшая пожарная часть СПЧ-6 располагается по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.Морозова, ул. Чекалова, д. 6, на расстоянии 2 км от  дер. Шереметьевка. Время прибытия пожарной команды на объект составляет менее 20 минут и соответствует требованиям ст.76 ФЗ №123 «Технического регламента по пожарной безопасности». Забор воды для нужд пожаротушения осуществляется в р. Нева. Пожарных гидрантов на территории строительства нет.

Источником водоснабжения для тушения возможных пожаров являются городские сети противопожарного водопровода д. Шереметьевка.  Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л\с, время тушения пожара 3 часа.

Категория  помещений и наружных установок  по признаку взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии со ст.27 главы 8 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Подземно-проложенный газопровод по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируется.

10. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Неблагоприятные природные воздействия могут нанести ущерб сооружениям объекта, затруднить или приостановить его эксплуатацию, поэтому проектом предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий неблагоприятных природных явлений.

На основании «Показателей для отнесения организаций к категориям по

гражданской обороне», разработанных МЧС России на основании Постановления Правительства РФ «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1999 г., № 1115, согласованных Министерством экономики РФ 16.03.1999 г. и утвержденных Приказом МЧС России от 23.03.1999 г. № 013, реконструируемый объект по ГО не категорирован.

Территория проектирования к группам территорий по ГО не относится.

Особые ограничения на размещение проектируемого объекта требованиями ГО не предусматриваются.

Вблизи проектируемого объекта категорированных по ГО (особой важности) объектов не расположено.

Вблизи территории проектируемого объекта потенциально опасных объектов, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера не расположено.

Проектируемый объект является стационарным объектом. Характер функционирования реконструируемого объекта не предполагает возможности его перемещения в другое место в военное время. Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Перепрофилирование не предусматривается.

Радиационная защита организуется с целью максимального снижения потерь среди персонала и сил подразделения ГО предприятия, обеспечения выполнения поставленных им задач в условиях радиационного заражения.

Основные задачи радиационной защиты:

своевременное обнаружение радиоактивного заражения, оповещение об опасности органов управления и сил ГО;

недопущение и максимально возможное ослабление воздействия радиоактивного излучения на персонал и личный состав сил ГО, находящихся в районе (загрязнения) заражения;

обеспечение безопасности сил, проводящих аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах радиоактивного заражения.

Защита персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени осуществляется путем заблаговременного выполнения ряда мероприятий, к которым прежде всего относятся:

Укрытие персонала в коллективных средствах защиты - защитных сооружениях гражданской обороны;

Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;

Организация оповещения персонала об угрозе нападения противника, о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологическом) заражении;

Организация радиационного контроля внешней среды, радиационной разведки;

Организация дозиметрического контроля облучения личного состава, загрязнения техники, материальных средств, продовольствия, воды;

Обучение всего персонала защите от оружия массового поражения и других средств противника, а также основам оказания первой медицинской помощи пораженным.

Проведение учений ГО.

Эвакуация персонала за пределы зоны радиоактивного заражения (загрязнения).

Решение о введении режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, планируют и осуществляют органы местного самоуправления и руководство организации в соответствии с «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) и «Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», утв. Приказом МЧС от 14.11. 2008 г. № 687.

В случае угрозы ЧС на проектируемом газопроводе население близлежащих домов отводится на безопасное расстояние (не менее 500 м). Так как масштабы аварий на газопроводе небольшие, то дополнительных мероприятий по эвакуации не предусматривается.

Для исключения разгерметизации и по предупреждению аварийных выбросов проектом предусмотрены следующие мероприятия:

перед пуском газопровода в эксплуатацию производится очистка полости газопровода и испытание на герметичность сжатым воздухом. Очистка и испытание на герметичность проводятся в присутствии представителей территориального органа Ростехнадзора России, заказчика и газораспределительной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в строительном паспорте. Сроки проведения испытания устанавливаются в соответствии с календарным графиком. К работам по очистке и испытанию следует приступать по завершению строительства газопровода, после полной готовности участков и выполненной обратной засыпки уложенного на проектные отметки газопровода, но не ранее чем через 24 часа после окончания сварки последнего стыка.

при строительстве газопровода осуществляется контроль качества сварочных работ согласно требованиям СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003.

Производятся:

проверка квалификации сварщиков;

входной контроль качества применяемых труб и соединительных деталей;

технический осмотр сварочных устройств (нагревательного инструмента, центратора и т.д.) в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования на соответствие паспортным данным;

систематический операционный контроль сборки под сварку и режимов сварки;

визуальный контроль сварных соединений и инструментальный контроль их геометрических параметров;

механические испытания сварных соединений;

неразрушающий контроль сварных стыковых соединений физическими

методами.

Также предусматривается своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования, комплексная диагностика сооружений и оборудования.