Муниципальное образование

«Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2020											№ 368

г.п. им. Морозова

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период 2018-2033 годов в новой редакции |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселений, городских округов», Приказом Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Постановлением № 296 от 28.05.2020 г. «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» до 2029 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период 2018-2033 годов в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ладожские новости» и на официальном сайте муниципального образования www.adminmgp.ru.

- Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава Администрации				    		                       А.А.Стрекаловский

Приложение № 1

к Постановлению администрации МО «Морозовское городское поселение»

№ _______от __________ г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Морозовское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

на период с 2018 до 2033 года

Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» до 2033 г. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также:

- Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О теплоснабжении"

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении"

- Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 17.11.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения"

- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406
"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2033 года.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса -производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» и муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

- программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022годы.;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поседение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

  - Теплоснабжение.

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 1 теплоснабжающая организации – ООО «Флагман»

ООО «Флагман» осуществляет производство и передачу тепловой энергии и горячей воды. Установленная мощность котельных ООО «Флагман» по состоянию на 2017 год составляет 47,5 Гкал/час (50,75 МВт).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения  в Морозовском городском поселении сформированы в сельских населенных пунктах (д. Ганнибаловка, п. Дунай, д. Кошкино, д. Резвых, д. Черная речка, д. Шереметьевка), а также в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой на территории г.п. им. Морозова. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и для их теплоснабжения используется печное отопление. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

На территории Морозовского городского поселения функционируют:

1 (одна) котельная установленной мощностью более 40 Гкал/ч (Котельная №1 ООО «Флагман»);

2 (две) котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/ч.

Основным производителем тепловой энергии для нужд общественного и жилищного фонда является Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (далее – ООО «Флагман», Общество, ИНН 7805222344).

Котельная, расположенная в районе железнодорожной станции «Петрокрепость», согласно Реестра объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры по состоянию на дату разработки настоящего Документа находится в муниципальной собственности (кадастровый номер 47:07:1711010:419, общая площадь здания 72,2 кв. м., адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ст. Петрокрепость). По данным Администрации Морозовского городского поселения организацией осуществляющей эксплуатацию данного источника тепловой энергии является ООО «Флагман».

Котельные, расположенные по адресам г.п. им. Морозова улица Скворцова, 13 и улицы Первомайская в районе жилого дома №3, находятся в собственности у ООО «Флагман» и эксплуатируется данным Обществом. ООО «Флагман» обеспечивает теплоснабжение потребителей многоквартирных жилых домов, социальной и общественно-деловой застройки объектов городского поселка им. Морозова.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная 42 МВт

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 50 | 43 |
| 0 | 50 | 44 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 53 | 46 |
| -3 | 53 | 47 |
| -4 | 58 | 48 |
| -5 | 58 | 49 |
| -6 | 58 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 63 | 52 |
| -9 | 63 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 70 | 55 |
| -12 | 70 | 56 |
| -13 | 75 | 57 |
| -14 | 75 | 58 |
| -15 | 75 | 59 |
| -16 | 78 | 60 |
| -17 | 78 | 61 |
| -18 | 78 | 62 |
| -19 | 83 | 63 |
| -20 | 83 | 64 |
| -21 | 83 | 65 |
| -22 | 83 | 66 |
| -23 | 83 | 67 |
| -24 | 83 | 68 |
| -25 | 83 | 69 |
| -26 | 83 | 70 |

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная 7,5 МВт (ГВС), ул. Хесина д.13/1

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| не регламентируется | не менее 70 | не регламентируется |

Данные по температурному режиму котельной 7,5 МВт, предназначенной для горячего водоснабжения, установлены в соответствии с требованием п.6.2.58 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ №115 от 24 марта 2003 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха

котельная ж/д ст. Петрокрепость

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем тр-де, °С | Температура воды в обратном тр-де, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 50 | 43 |
| 0 | 50 | 44 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 53 | 46 |
| -3 | 53 | 47 |
| -4 | 58 | 48 |
| -5 | 58 | 49 |
| -6 | 58 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 63 | 52 |
| -9 | 63 | 53 |
| -10 | 70 | 54 |
| -11 | 70 | 55 |
| -12 | 70 | 56 |
| -13 | 75 | 57 |
| -14 | 75 | 58 |
| -15 | 75 | 59 |
| -16 | 78 | 60 |
| -17 | 78 | 61 |
| -18 | 78 | 62 |
| -19 | 83 | 63 |
| -20 | 83 | 64 |
| -21 | 83 | 65 |
| -22 | 83 | 66 |
| -23 | 83 | 67 |
| -24 | 83 | 68 |
| -25 | 83 | 69 |
| -26 | 83 | 70 |

Параметры располагаемой тепловой мощности котельного оборудования

| № п.п. | Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Кол-во, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Котельная 42 МВт | Термотехник ТТ100 | 12,898 | 2 | 36,114 | Отсутствуют | 36,114 |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 10,318 | 1 |  |  |  |
| 2 | Котельная 7,5 МВт - ГВС | Buderus S825L | 2,150 | 3 | 6,450 | Отсутствуют | 6,450 |
| 3 | Котельная ст. Петрокрепость | Viessmann Paromat Duplex | 0,500 | 2 | 1,000 | Отсутствуют | 1,000 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды

| № п.п. | Источник тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | За счет потерь теплоносителя, Гкал/ч |  |  |
| 1 | Котельная 42 МВт | 0,141 | 36,114 | 3,047 | 0,152 | 16,792 | 15,982 |
| 2 | Котельная 7,5 МВт - ГВС | 0,024 | 6,450 | - | - | 3,461 | 2,965 |
| 3 | Котельная ст. Петрокрепость | 0,004 | 1,000 | 0,092 | 0,005 | 0,509 | 0,390 |

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования котельной. Результаты расчета приведены в таблице.

| Фактическая тепловая нагрузка по источникам ООО "Флагман" в Морозовском ГП |
| --- |
| Расчет нагрузок на котельную 42 МВт |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 42 | 36,11 | 32,50 | 380,80 | 15,87 | 43,94 | 48,82 |
| Расчет нагрузок на котельную ж/д ст. Петрокрепость |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 1,35 | 1,16 | 1,04 | 13,80 | 0,58 | 49,57 | 55,08 |
| Расчет нагрузок на котельную 7,5 МВт |
| Установленная мощность, МВт | Установленная мощность, Гкал/ч | Распологаемая мощность, Гкал/ч | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2016-2017 гг., Гкал/сут. (при tнар.в. = -26 оС) | Самая высокая нагрузка в отопительный период 2015-2016 и 2016-2017 гг., Гкал/ч | Нагрузка котельной от установленной мощности, % | Нагрузка котельной от распологаемой мощности, % |
| 7,5 | 6,45 | 5,81 | 83,80 | 3,49 | 54,13 | 60,07 |

Суммарная установленная мощность по источникам тепловой энергии ООО «Флагман» 43,72 Гкал/час. Суммарная максимальная подключенная нагрузка по ООО «Флагман» 22,26 Гкал/час (478,4 Гкал/сут.).

Учет отпуска тепла на котельных ООО «Флагман» ведется по приборам учета. Информация о приборах учета тепловой энергии, установленных на котельных, приведена в таблице.

Приборы учета отпущенной энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Прибор учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 42 МВт | ТСРВ - 024 |
| 2 | Котельная 7,5 МВт – ГВС | СПТ761 |
| 3 | Котельная ст. 1,25 МВт | СПТ961 |

Анализ ситуации, сложившейся в муниципальном образовании, показал, что доля обеспеченности теплоисточников приборами учета отпущенной тепловой энергии составляет – 100 %.

Анализ полученных данных позволяет сделать выводы, что доля потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных составляет 0,7 % от выработки тепловой энергии.

Тепловые сети от котельной 42 МВт выполнены двухтрубной прокладкой. Источник осуществляет теплоснабжение центральной части г.п. им. Морозова.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной 42 МВт составляет 9898 м в двухтрубном исчислении. Сети преимущественно 1962-1963 годов прокладки.

Замена трубопроводов проводилась в 2008-2009 г.г. Объем тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс, составляет 91 % от общего объема тепловых сетей от данного источника. В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка тепловых сетей. Подвальной прокладкой выполнены сети, проходящие внутри жилых домов.

Тепловые сети изолированы минеральной ватой, покрытой рубероидом. Часть новых сетей изолирована современной теплоизоляцией из пенополиуретана. Тепловая энергия с котельной поставляется только для нужд отопления. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – независимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Анализ диаграммы показывает, что в структуре тепловой сети от котельной 42 МВт преобладают трубопроводы диаметром 0,1 м (протяженность составляет 1617 м), 0,082 м (протяженность составляет 1528 м), 0,207 м (протяженность составляет 1331 м).

Поскольку тепловая энергия с котельной поставляется только для нужд ГВС по закрытой схеме, сети от котельной 7,5 МВт – ГВС относятся к сетям водоснабжения и рассматриваются в Схеме водоснабжения и водоотведения.

Тепловые сети от котельной ст. Петрокрепость выполнены четырехтрубной прокладкой. Источник осуществляет теплоснабжение квартала «станция Петрокрепость».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной ст. Петрокрепость составляет 325 м в двухтрубном исчислении. Сети 1996 года прокладки.

Замена трубопроводов не проводилась. Степень износа тепловых сетей составляет 44 %. В зоне действия котельной применяется преимущественно подземная канальная прокладка тепловых сетей. Подвальной прокладкой выполнены сети, проходящие внутри жилых домов.

Тепловые сети изолированы минеральной ватой, покрытой рубероидом. Современная теплоизоляция из пенополиуретана отсутствует. Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления и ГВС. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – зависимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Параметры тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Вид грунта | Теплоизоляционный материал | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 42 МВт |
| ТК-35 | ул. Первомайская, 12 | 8 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ТК-35 | ТК-36 | 63 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00410 |
| ТК-36 | ТК-37 | 28 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00410 |
| ТК-37 | ул. Первомайская, 10 | 8 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ТК-37 | ТК-38 | 48 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00268 |
| ТК-38 | ул. Первомайская, 8 | 10 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-38 | ТК-39 | 52 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00237 |
| ТК-39 | ул. Первомайская, 6 | 10 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-39 | ул. Освобождения, 1 | 108 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-39 | ТК-40 | 50 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00098 |
| ТК-40 | ул. Первомайская, 4 | 11 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-40 | ТК-41 | 20 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-41 | ул. Первомайская, 2 | 23 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00015 |
| ТК-41 | ТК-42 | 58 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00015 |
| ТК-42 | Магазин | 38 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-42 | ул. Мира, 7 | 120 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ТК-34 | ТК-44 | 42 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-44 | ТК-45 | 108 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-45 | ул. Первомайская, 16 | 12 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00075 |
| ТК-34 | ТК-33 | 118 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00733 |
| ТК-33 | ул. Первомайская, 3 | 10 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00413 |
| ТК-33 | ТК-1 | 60 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01638 |
| ТК-1 | Бойлерная | 35 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18616 |
| Котельная 42 МВт | Бойлерная | 780 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,46612 |
| ТК-1 | ТК-2 | 22 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11612 |
| ТК-2 | ТК-32 | 24 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00043 |
| ТК-32 | ул. Новая, 1 | 6 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-32 | ул. Первомайская, 5 | 29 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00029 |
| ТК-2 | ул. Новая, 2 | 24 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-2 | ТК-3 | 85 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11209 |
| ТК-3 | ул. Новая, 4 | 30 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-3 | ТК-4 | 20 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,04376 |
| ТК-4 | ул. Новая, 3 | 10 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-3 | ТК-18 | 8 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,03558 |
| ТК-18 | ТК-20 | 61 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,02107 |
| ТК-20 | ул. Первомайская, 7 | 12 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00076 |
| ТК-20 | ТК-21 | 80 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01904 |
| ТК-21 | ул. Первомайская, 9 | 14 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00104 |
| ТК-21 | ТК-22 | 71 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01626 |
| ТК-22 | ТК-29 | 27 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00209 |
| ТК-29 | ул. Первомайская, 11 | 4 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-29 | ТК-30 | 92 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00181 |
| ТК-30 | ул. Первомайская, 20 | 38 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-30 | ТК-31 | 63 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-31 | ул. Первомайская, 18 | 9 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-22 | ТК-23 | 132 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00906 |
| ТК-23 | ул. Первомайская, 13 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00115 |
| ТК-23 | ТК-24 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00676 |
| ТК-24 | ул. Хесина, 21 | 94 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00192 |
| ТК-24 | ТК-25 | 158 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00258 |
| ТК-25 | Школа №1 | 13 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00111 |
| ТК-25 | ТК-26 | 204 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-26 | ТК-27 | 116 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-27 | ТК-28 | 86 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-28 | Больница | 102 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00083 |
| ТК-18 | ТК-19 | 32 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00462 |
| ТК-19 | ул. Хесина, 15 | 4 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ТК-19 | ул. Хесина, 17 | 42 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00246 |
| ул. Хесина, 17 | ул. Хесина, 19 | 42 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-4 | ТК-5 | 164 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,04304 |
| ТК-5 | ТК-6 | 41 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,03283 |
| ТК-6 | ул. Северная, 1/1 | 68 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00121 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,02881 |
| ТК-7 | ул. Хесина, 14 | 6 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00014 |
| ТК-7 | ТК-8 | 24 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,02213 |
| ТК-8 | ТК-13 | 18 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-13 | ул. Хесина, 16 | 31 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00092 |
| ТК-8 | ТК-9 | 62 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,01966 |
| ТК-9 | ТК-12 | 40 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00367 |
| ТК-12 | ул. Северная, 1/2 | 70 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-12 | ул. Северная, 1/3 | 7 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00044 |
| ТК-12 | ул. Ладожская, 41 | 90 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00089 |
| ТК-9 | ТК-10 | 35 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,01380 |
| ТК-10 | ул. Хесина, 18 | 6 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ул. Хесина, 18 | ул. Хесина, 18 | 48 | 0,082 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00093 |
| ТК-11 | ул. Хесина, 22 | 60 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00113 |
| ТК-11 | ул. Ладожская, 43 | 136 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00262 |
| ул. Ладожская, 43 | ул. Хесина, 24 | 97 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00081 |
| ТК-10 | Д/с №22 | 80 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00091 |
| ТК-5 | ТК-14 | 7 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00510 |
| ТК-14 | ул. Хесина, 12 | 9 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ТК-14 | ТК-15 | 65 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00483 |
| ТК-15 | Начальная школа | 8 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-15 | ТК-16 | 162 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00432 |
| ТК-16 | ул. Ладожская, 45/2 | 66 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00046 |
| ТК-16 | ТК-17 | 25 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00253 |
| ТК-17 | ул. Ладожская, 45/3 | 52 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00045 |
| ТК-17 | ул. Ладожская, 45/1 | 54 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00122 |
| ул. Ладожская, 45/1 | Стадион | 42 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| Стадион | Тир | 42 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ул. Ладожская, 41 | Магазин | 32 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| Бойлерная | ул. Хесина, 13 | 63 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| ул. Хесина, 13 | ул. Хесина, 13 | 0.01 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| Бойлерная | ТК-46 | 68 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18983 |
| ТК-46 | ТК-73 | 88 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00082 |
| ТК-73 | ул. Спорта, 4 | 15 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00013 |
| ТК-73 | ул. Первомайская, 1 | 35 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00033 |
| ТК-46 | ТК-47 | 6 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,18493 |
| ТК-47 | ул. Спорта, 3 | 7 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-47 | ул. Спорта, 1 | 22 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-47 | ТК-48 | 56 | 0,414 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,17869 |
| ТК-48 | ТК-1 | 202 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00799 |
| ТК-1 | ТК-72 | 70 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00129 |
| ТК-72 | Дом культуры | 8 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00129 |
| ТК-1 | ТК-69 | 76 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00451 |
| ТК-69 | ул. Культуры, 1 | 43 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| ТК-69 | ТК-71 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00090 |
| ТК-71 | ул. Культуры, 2 | 10 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00033 |
| ТК-71 | Музыкальная школа | 97 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00027 |
| ТК-69 | ТК-70 | 54 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00124 |
| ТК-70 | ул. Мира, 9 | 58 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-70 | ул. Мира, 11 | 64 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00048 |
| ТК-48 | ТК-49 | 126 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,12034 |
| ТК-49 | ТК-65 | 34 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00234 |
| ТК-65 | ул. Хесина, 10 | 14 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00035 |
| ТК-65 | ул. Хесина, 9 | 46 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00123 |
| ул. Хесина, 9 | ТК-66 | 98 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00016 |
| ТК-66 | ул. Хесина, 8 | 8 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00016 |
| ТК-49 | ТК-67 | 111 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-67 | ТК-68 | 30 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00012 |
| ТК-68 | Администрация | 13 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-68 | Отделение полиции | 168 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-49 | ТК-50 | 38 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,11080 |
| ТК-50 | ул. Спорта, 2 | 20 | 0,069 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00006 |
| ТК-50 | ТК-51 | 64 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,10976 |
| ТК-51 | ул. Спорта, 2/2 | 12 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00441 |
| ТК-51 | ТК-52 | 52 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,09743 |
| ТК-52 | ТК-53 | 66 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01892 |
| ТК-53 | ул. Спорта, 10 | 16 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00047 |
| ТК-53 | ТК-54 | 90 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00542 |
| ТК-54 | ул. Ладожская, 47 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00201 |
| ТК-54 | ТК-55 | 53 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00232 |
| ТК-55 | ул. Мира, 13 (пристрой) | 16 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-55 | ТК-56 | 125 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00208 |
| ТК-56 | ул. Мира, 13 | 24 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00208 |
| ТК-52 | ТК-63 | 80 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00713 |
| ТК-63 | Д/с №20 | 40 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00282 |
| ТК-63 | ТК-64 | 44 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00194 |
| ТК-64 | ул. Хесина, 7 | 20 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00130 |
| ТК-64 | Бассейн | 36 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00004 |
| ул. Спорта, 2/2 | ул. Спорта, 6 | 110 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00187 |
| ул. Спорта, 6 | ул. Спорта, 8 | 44 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00047 |
| ТК-53 | ул. Ладожская, 44 | 80 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00524 |
| ул. Ладожская, 44 | ул. Ладожская, 44 | 64 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00186 |
| ул. Ладожская, 44 | ул. Спорта, 12 | 146 | 0,125 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00233 |
| ТК-52 | ТК-57 | 176 | 0,309 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,03406 |
| ТК-57 | ул. Ладожская, 46 | 68 | 0,15 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00506 |
| ул. Ладожская, 46 | ул. Мира, 15 | 148 | 0,125 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00226 |
| ТК-57 | ТК-58 | 92 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,01796 |
| ТК-58 | ул. Пионерская, 4 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00280 |
| ул. Пионерская, 4 | ТК-62 | 18 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00086 |
| ТК-58 | ТК-59 | 56 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00926 |
| ТК-59 | ул. Пионерская, 6 | 68 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00133 |
| ТК-60 | ул. Жука, 4/3 | 38 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-60 | ТК-61 | 80 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00103 |
| ТК-61 | ул. Жука, 4/1 | 38 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ТК-61 | ул. Жука, 4/2 | 38 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00034 |
| ул. Жука, 2 | Центр досуга «Юрмала» | 66 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00000 |
| ТК-10 | ул. Хесина, 18а | 54 | 0,259 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,00668 |
| ТК-62 | ул. Пионерская, 2 | 54 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00086 |
| ТК-59 | ул. Жука, 2 | 40 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00661 |
| ул. Жука, 2 | ТК-60 | 40 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00206 |
| ул. Жука, 2 | ул. Жука, 2 | 66 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00234 |
| ТК-34 | ТК-35 | 66 | 0,207 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00486 |
| ТК-57 | ул. Пионерская, 9 | 350 | 0,09 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00030 |
| ул. Хесина, 18а | ТК-11 | 54 | 0,15 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00517 |
| ул. Хесина, 18а | ул. Хесина, 18а | 5 | 0,082 | Канальная | Глина. Влажный | Пенополиуретан | 0,00006 |
| Котельная ст. Петрокрепость |
| Котельная ст. Петрокрепость | ТК-1 | 4 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00286 |
| ТК-1 | ТК-2 | 31 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00014 |
| ТК-2 | Ст. Петрокрепость, 3 | 10 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-2 | Ст. Петрокрепость, 4 | 59 | 0,05 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-1 | Вокзал | 89 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00005 |
| ТК-1 | Ст. Петрокрепость, 5 | 50 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00214 |
| Ст. Петрокрепость, 5 | Ст. Петрокрепость, 5 | 63 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00095 |
| Ст. Петрокрепость, 6 | Ст. Петрокрепость, 6 | 29 | 0,1 | Подвальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| Ст. Петрокрепость, 6 | Ст. Петрокрепость, 7 | 47 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00037 |
| Ст. Петрокрепость, 5 | Ст. Петрокрепость, 6 | 6 | 0,1 | Канальная | Глина. Влажный | Минвата | 0,00095 |

Основными существующими проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- тепловая изоляция части тепловых сетей имеет низкую эффективность и высокий износ;

- низкая обеспеченность систем теплоснабжения средствами автоматизации и телемеханизации.

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- высокий износ трубопроводов тепловых сетей,

Основными существующими проблемами развития системы теплоснабжения являются:

- отсутствие коммерческих приборов учета полученной тепловой энергии у части потребителей;

- отсутствие необходимого финансирования.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана диспетчерская служба.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и  бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и  ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях. Сообщение о  возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения  передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом теплоснабжающих организаций в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ  согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы.

Средства автоматики, телемеханизации и связи отсутствуют.

## 2.1.1. Прирост потребления тепловой энергии

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них – осуществлен расчет перспективных нагрузок.

Расчет тепловой нагрузки на отопление произведен на основании Постановления Правительства Ленинградской области N313 от 24 ноября 2010 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в  многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с изменениями на 30 декабря 2014 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области норматив потребления коммунальных услуг по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области составляет 0,0099 Гкал/м2 в месяц. На основании предоставленных данных (проектная документация по застройке квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова), общая площадь жилых помещений планируемой застройки – 81426 м2. Тепловая нагрузка на отопление жилых помещений составит 806,12 Гкал/мес или 1,08 Гкал/ч.  С учетом потерь тепла в тепловых сетях (принято 6%), тепловой нагрузки на планируемую нежилую застройку (детский сад, здание администрации и т.д., планируемая площадь принята 4000 м2) суммарная тепловая нагрузка составит 1,24 Гкал/ч.

Расчет потребления горячей воды произведен на основании Постановления Правительства Ленинградской области N25 от 11 февраля 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с изменениями на 6 июня 2017 года).

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области нормативы потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области на 1 человека, составляют:

- по горячему водоснабжению – 4,53 м3/мес.;

На основании предоставленных данных, общее количество жителей планируемой застройки – 3914 чел. С учетом потребления коммунальных услуг горячему водоснабжению на планируемую нежилую застройку, суммарное потребление составит:

- по горячему водоснабжению – 27,83 м3/ч;

2.2. Водоснабжение.

Система водоснабжения МО «Морозовское городское поселение» представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. МО «Морозовское городское поселение» имеет систему централизованного водоснабжения с водоразбором в канализованных домах и уличных колонках.

Источником водоснабжения т.п.им. Морозова является Ладожское озеро.

Первая независимая система централизованного водоснабжения состоит из следующих объектов:

- Водозаборная станция первого подъема производительностью 300 м3/час (7 200 м3/сут.) расположена на правом берегу р. Нева на расстоянии менее 0,1 км от истока.

- Магистральный водовод протяженностью около 1200 м.

- Станция водоочистки и станция второго подъема

- Магистральные и распределительные сети водоснабжения Морозовского ГП.

Первая независимая система централизованного водоснабжения обслуживает население, социальные объекты и юридические лица пос. им. Морозова, д. Шереметьевка, д. Кошкино

Организация, обеспечивающая эксплуатацию объектов данной независимой централизованной системы является ООО «Флагман».

Вторая независимая система централизованного водоснабжения состоит из следующих объектов:

- Водозаборная станция первого подъема на Ладожском озере производительностью 2 320 м3/час (55 680 м3/сут.)

- Два магистральный водовода Ø500 мм протяженностью около 4800 м.

- Станция водоочистки и станция второго подъема

- Магистральные и распределительные сети водоснабжения Морозовского ГП.

Вторая независимая система централизованного водоснабжения обслуживает промышленную зону Морозовского городского поселения, баню, ДЮШС, пожарную часть.

Организация, обеспечивающая эксплуатацию объектов данной независимой централизованной системы является ООО «Ладога Ресурс».

Задачами системы водоснабжения являются:

добыча воды;

подача ее к местам обработки и очистки;

хранение воды в специальных резервуарах;

подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация систем водоснабжения муниципального образования «Морозовского городского поселения» происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напору, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Территориально-институциональное деление на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение потребителей Морозовского городского поселения осуществляется: ООО «Флагман» и ООО «Ладога-Ресурс».

ООО «Флагман» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций Морозовского городского поселения, осуществляет прием и транспортировку сточных вод, содержит обслуживает и осуществляет ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

ООО «Ладога-Ресурс» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение промышленной зоны Морозовского городского поселения, бани и ДЮСШ, пожарную часть.

Таким образом, на территории Морозовского городского поселения расположено две эксплуатационные зоны с двумя независимыми централизованными  системами водоснабжения.

Важнейшим элементом системы водоснабжения муниципального образования Морозовского городского поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Сеть водопровода Морозовского городского поселения имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

– хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

– производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

– тушение пожаров;

– собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения Морозовского городского поселения является расчет потребностей территории в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

– в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

– в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

– в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения Морозовского городского поселения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования городское поселение им. Морозова.

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» выявлены следующие технические и технологические проблемы:

Недостаточная обеспеченность населения водой;

Недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета;

Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке по сетям ООО «Ладога-Ресурс»;

Отсутствует вторая нитка магистрального  водовода от станции первого подъема до станции водоочистки ООО «Флагман»;

Отсутствуют резервуары чистой воды, обеспечивающие необходимый нормативный запас на ВОС ООО "Флагман";

Значительный износ водозабора, эксплуатируемого ООО "Флагман". Требуется реконструкция без увеличения мощности;

Значительный износ водоочистных сооружений ООО «Флагман». Требуется реконструкция с увеличением мощности;

Значительный износ водозабора ООО «Ладога-Ресурс». Требуется реконструкция без увеличения мощности;

Значительный износ водоочистных сооружений ООО «Ладога-Ресурс». Требуется реконструкция без увеличения мощности;

Значительный износ водопроводных сетей, обеих независимых систем.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В результате проведенного анализа системы водоснабжения установлено, что в настоящее время централизованное горячее водоснабжение на территории Морозовского городского поселения осуществляется по закрытой схеме теплоснабжения.

Горячее водоснабжение потребителей пос. им. Морозова осуществляется от двух газовых котельных: котельная 7,5 МВт по ул. Первомайская и котельной 1,25 МВт в р-не ж/д станции «Петрокрепость».

В качестве основного топлива используется газ.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Принадлежность объектов централизованной системы водоснабжения представлена в таб. 5.

Таб. 5

| Наименование ресурсоснабжающей организации/ адрес | Сфера ресурсоснабжения |
| --- | --- |
| - Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» - адрес ЮЛ: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул. Скворцова, д.13 | - Гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения в границах независимой централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области». - ресурсоснабжающая организация в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение». |
| - Общество с ограниченной ответственностью «Ладога-Ресурс» - адрес ЮЛ: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул. Скворцова, д.13 пом. 2 | - ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения следующих объектов: - МОБУ ДОД «Всеволожская юношеская детская школа»; - пожарная часть (СП-6); - промышленные и иные предприятия, - МКД по адресу: г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 36; - муниципальная баня. |

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Морозовского городского поселения является:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в главе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Базовые показатели развития централизованных систем водоснабжения на 2013 г. приведены в таб. 6.

Таб. 6. Базовые показатели 2013 г.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | около 25 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 0,8 ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | около 80%, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | более 60% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 50% |
|  | промышленные объекты | 90% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 90% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 20% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,46% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на подачу 0,8 кВтч/м3 |

Целевые показатели на 2029 год:

Показатели качества питьевой воды:

- постоянный контроль качества воды, забираемой из поверхностных источников;

- применение современных и эффективных методов очистки воды;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Показатели надежности, бесперебойности и качества обслуживания:

- замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

- строительство сетей централизованного водоснабжения;

- увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке:

- установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;

- установка частотного регулирования на насосное оборудование;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

Таб. 7. Целевые показатели 2029 г.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2029 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | не более 5 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 0,3 ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах) | около 40%, |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 80% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 100% |
|  | промышленные объекты | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 8% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 0,5% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на подачу 0,8 кВтч/м3 |

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг населением.

Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды приведены в таб. 8.

Таб. 8 Результаты анализа общего водного

баланса подачи и реализации воды за 2017 г.

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО «Морозовское городское поселение» |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1 539,33 |
|  | ООО «Флагман» | тыс. м3 | 983,14 |
|  | АО ИСТОК | тыс. м3 | 556,19 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 1 372,13 |
|  | ООО «Флагман» | тыс. м3 | 880,72 |
|  | АО ИСТОК | тыс. м3 | 491,41 |
| 3 | Объем потерь хозяйственно-питьевой воды | тыс. м3 | 418,42 |
|  | ООО «Флагман» | тыс. м3 | 255,96 |
|  | АО ИСТОК | тыс. м3 | 162,46 |
| 4 | Объем потерь хозяйственно-питьевой воды | % | 30,49 |
|  | ООО «Флагман» | % | 29,06 |
|  | АО ИСТОК | % | 33,06 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 953,71 |
|  | ООО «Флагман» в т.ч. | тыс. м3 | 624,76 |
|  | население | тыс. м3 | 329,51 |
|  | бюджет | тыс. м3 | 14,27 |
|  | прочие | тыс. м3 | 57,09 |
|  | ХПВ для ГВС | тыс. м3 | 223,89 |
|  | АО Исток | тыс. м3 | 328,95 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды в 2017 году составил 953,71 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 418,42 тыс. м3.  Объем забора воды из поверхностных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в Морозовском городском поселении можно разделить на:

Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

чистка резервуаров;

промывка сетей;

на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

промывка канализационных сетей;

тушение пожаров;

испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

не зарегистрированные средствами измерения;

не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

Потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов;

незаконное подключение.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2017 г. составило 953,71 тыс. м3/год,  в средние сутки 2612,90 м3/сут. в сутки максимального водоразбора 3135,49 м3/сут. При этом распределение по системам следующее:

- первая независимая система – 624,76 тыс. м3/год, в средние сутки 1711,67 м3/сут. в сутки максимального водоразбора 2054,01 м3/сут.

- вторая независимая система – 328,95 тыс. м3/год, в средние сутки 901,23 м3/сут. в сутки максимального водоразбора 1081,48 м3/сут.

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в 
таб. 9.

Таб. 9. Результаты анализа структурного территориального баланса

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление м3/сут. | Максимальное водопотребление м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Морозовское городское поселение» | 953,71 | 2612,90 | 3135,49 |
|  | Первая независимая система | 624,76 | 1711,67 | 2054,01 |
|  | Вторая независимая система | 328,95 | 901,23 | 1081,48 |

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования «Морозовского городского поселения» (пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таб. 10.

Таб. 10 Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п.п. | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| МО «Морозовское городское поселение» ООО "Флагман" |
| 1 | Население | 329,51 |
| 2 | Бюджет | 14,27 |
| 3 | Прочее | 57,09 |
| 4 | ХПВ для ГВС | 223,89 |
| МО «Морозовское городское поселение» ООО "Ладога-Ресурс" |
| 5 | Промышленные потребители | 328,98 |
| ИТОГО по МО «Морозовское городское поселение» |
| 6 | ИТОГО | 953,71 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в МО «Морозовское городское поселение» являются промышленные предприятия и население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 34,55% всей поданной воды в сеть, бюджетные организации используют 1,50%, прочие потребители 5,99%, промышленные предприятия 57,97%.

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Действующие в настоящее время в МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» нормы удельного водопотребления, установленные Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 года № 25  приведены в таб. 11.

Таб. 11 Нормы удельного водопотребления

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода м3 в месяц | горячая вода м3 в месяц | водоотведение м3 в месяц |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: | - | - | - |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,9 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,34 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: | - | - | - |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 | - | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 | - | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 | - | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками,' душами, мойками, без ванны | 7,75 | - | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | - | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 | - | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 | - | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 | - | 1,3 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

Учитывая, что в 2017 году общее количество потребителей составило около 7000 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 329,51 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 130,76 л/сут. или 3,92 м3/мес. на одного человека. Данные показатели ниже существующих норм.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации поселения, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2015-2019 год:

Строительство второй нитки водовода от станции первого подъема до водоочистных сооружений ООО «Флагман»

Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (10 км) по обеим системам;

Строительство новых поселковых сетей (5 км) по обеим системам;

Устройство резервуаров чистой воды объемом 2000 м3 для обеспечения необходимого нормативного запаса на ВОС ООО «Флагман»;

Создание системы диспетчеризации и автоматического управления по обеим системам;

На второй этап 2020-2029 год:

Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (60 км) по обеим системам;

Строительство новых поселковых сетей (20 км) по обеим системам;

Реконструкция НС 2-го подъема с установкой насосов с системой плавного пуска и частотных преобразователей (1 шт.) ООО «Ладога-Ресурс»;

Реконструкция ВОС ООО «Флагман» с увеличением производительности.

Реконструкция водозабора, эксплуатируемого ООО "Флагман", без увеличения мощности;

Реконструкция водозабора ООО «Ладога-Ресурс» без увеличения мощности;

Реконструкция водоочистных сооружений ООО «Ладога-Ресурс» без увеличения мощности.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Проведенный анализ показал, что к 2029 году резерв производственных мощностей существующих водозаборов будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа системы водоснабжения МО «Морозовское городское поселение» выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на участках перспективного строительства ввиду наличия в муниципальном образовании планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В результате проведенного анализа установлено, что в 2017 году потери воды в сетях ХПВ составили 418,42 тыс. м3. Столь высокие потери связаны с ветхостью водопроводных сетей и несанкционированным водоотбором.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

Проведение технического аудита сетей водоснабжения.

Замена ветхих водопроводных сетей.

Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Анализ показал, что в настоящее время качество воды поставляемой потребителям соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В связи с этим мероприятия не требуются.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На период до 2029 года запланировано строительство 25 км новых сетей для подключения к централизованному водоснабжению 4 населенных пунктов не охваченных сейчас.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В муниципальном образовании существует необходимость внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления  водоснабжением поселения.

В МО «Морозовское городское поселение» необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных сооружениях. Данное мероприятие запланировано на обеих независимых системах.

После установки частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения всех потребителей населенных пунктов.

Основными результатами внедрения АСОДУ является:

Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава подземных вод согласно план-графика.

Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций.

Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности МО «Морозовское городское поселение» приборами учета приведены в таб. 19.

Таб. 19 Обеспеченность приборами учета на 2017 г.

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Морозовское городское поселение» | 60% | 90% | 90% |

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Морозовское городское поселение» и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Морозовское городское поселение» показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории МО «Морозовское городское поселение». Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения МО «Морозовское городское поселение».

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На территории МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на перспективу до 2029 г. следует запроектировать строительство резервуаров чистой воды объемом 2000 м3на ВОС ООО «Флагман». Строительство новых насосных станций не планируется. Возможна реконструкция действующих насосных станций с целью увеличения их производительности.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение» строительство новых водозаборов не планируется.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Морозовского городского поселения».

2.3. Водоотведение.

Водоотведение МО «Морозовское городское поселение» представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачей, выполняемой системой водоотведения муниципального образования, это сбор и транспортировка сточных вод.

Услугами централизованной системы канализации пользуется ~ 90 % населения. Самотечно-напорная канализационная сеть построена в районе многоэтажной жилой застройки, районы индивидуальной усадебной застройки не канализованы, население использует выгребные ямы. 70

Сточные воды от канализованных объектов собираются в 2 основных коллектора, 60-80-х годов постройки, протрассированных по ул. Первомайской и ул. Ладожской. По коллекторам сточные воды подаются на ГКНС и далее на канализационные очистные сооружения (КОС).

Поверхностные сточные воды собираются и транспортируются двумя коллекторами ливневой канализации протрассированных по ул. Хесина и ул. Ладожской, 60-80годов постройки.

Проектная мощность КОС - 12000 м3/сут. Фактически принимается на КОС -5000 м3/сут., введены в эксплуатацию в 1976 году.

Технологическая схема очистки.

Хозяйственно-бытовые стоки ООО «Флагман» и производственные сточные воды абонентов самотеком поступают на канализационные насосные станции, откуда по двум напорным коллекторам Dy = 250 и Dy= 400 насосами перекачиваются в приемную камеру (камера гашения напора) КОС. Далее на все сооружения КОС сточные воды поступают самотеком.

Из камеры гашения сточные воды поступают на решетки для задержания крупных отбросов, далее поступают в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит освобождение стоков от тяжелых примесей. Выпавший осадок удаляется с помощью гидроэлеватора на две песковые площадки. Затем после подготовки на Песковых площадках осадок вывозится на полигон ТБО.

Из песколовок сточная вода поступает в первичные двухъярусные отстойники. Осадок из отстойников периодически выпускается на иловые площадки. После подготовки на иловых площадках осадок вывозится на полигон ТБО.

После первичных отстойников сточная вода поступает в аэротенк - смеситель двухсекционный, каждая секция которого состоит из трех коридоров. В первом коридоре происходит регенерация активного ила, во втором - основная очистка, в третьем - доочистка. С помощью активного ила происходит биохимическое окисление органических веществ. Для поддержания жизнедеятельности ила в аэротенк подается воздух при помощи воздуходувок.

Из аэротенков сточная вода вместе с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Далее сточная вода подается в контактный резервуар, где происходит ее обеззараживание хлорной водой. После чего вода сбрасывается в реку Нева.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, откуда по двум напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения. Протяженность канализационных коллекторов составляет 15 км, из них 12 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся все сточные воды, образующиеся на территории муниципального образования «Морозовского городского поселения».

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

. - строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

' - регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения загрязнения окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами.

Канализационные очистные сооружения МО «Морозовское городскоее поселение» в значительной степени отстают от темпов развития, качество сбрасываемых сточных вод не отвечают требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений». Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО «Морозовское городское поселение» - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений, сбрасываемых стоков, к нормативным показателям, путем реконструкции существующей системы очистки сточных вод с применением современных технологий.

Проведенный анализ системы водоотведения на территории муниципального образования «Морозовского городского поселения» выявил, что основными направлениями развития системы водоотведения муниципального образования являются:

- Реконструкция иловых площадок канализационных очистных сооружений

- Реконструкция песковых площадок канализационных очистных сооружений с пескопроводом

- Реконструкция первичных отстойников канализационных очистных сооружений

- Реконструкция аэротенков с заменой системы аэрации канализационных очистных сооружений

- Реконструкция насосных и воздуходувных агрегатов канализационных очистных сооружений

- Реконструкция насосных станций канализационных сооружений

- Строительство помещения и установка оборудования для сушки ила в канализационных очистных сооружениях

- Установка приборов учета сточных вод

- Установка решетки-дробилки на насосных станциях канализационных сооружений

- Перекладка инженерных сетей канализационных сооружений

- Реконструкция вторичных отстойников канализационных очистных сооружений

- Организация лаборатории на канализационных сооружениях

- Оформление разрешительной документации на канализационные очистные сооружения

- Переоборудование угольной котельной канализационных очистных сооружений в газовую

- Реконструкция участков пескоуловителей

- Реконструкция ограждения по периметру канализационных очистных соорпужений

- Реконструкция здания блока насосно-воздуходувной станции

- Реконструкция здания хлораторной

- Реконструкция контактных резервуаров

- Реконструкция внутриплощадочных сетей канализационных очистных сооружений

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей г.п. им. Морозова осуществляется природным газом от магистрального газопровода Грязовец-Санкт-Петербург через газораспределительную станцию «Невская Дубровка», расположенную в 9 км к югу от г.п. им. Морозова. От этой ГРС обеспечивается г.п.им. Морозова (включая д.Кошкино и д.Шереметьевка), п. Невская Дубровка. ГРС находится в хорошем состоянии, имеет резерв мощности.

От ГРС проложены сети высокого давления (диаметром 300мм) до ГРП промышленной котельной завода с ответвлением на населенные пункты (диаметром 200мм) до ГРП№1, расположенной рядом с бойлерной.

Газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Газораспределительные станции, обеспечивающие природным газом потребителей территории Морозовского городского поселения (ГРС Невская Дубровка) находятся на балансе и эксплуатируются организацией ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

По состоянию на 01.01.2019 г. в Морозовском городском поселении природным газом газифицировано 74 многоквартирных домов и 373 индивидуальных жилых домов.

Потребление природного газа в Морозовском городском поселении на 01.01.2019 г. составило 16170 тыс. м3.

Одиночная протяженность уличной газовой сети городского поселения составляет 43,99 км.

От ГРС газ высокого давления поступает на газорегуляторные пункты -ШРП и ГРП посёлка и после снижения давления на низкое подается конечным потребителям.

В Морозовском городском поселении на сегодняшний день централизованным газоснабжением охвачена вся жилая территория пгт им. Морозова, деревни Шереметьевка и коттеджного поселка Тихая Ладога газопроводные сети проложены по большинству улиц, обеспечивая природным газом значительную часть населения. В деревне Кошкино подключены лишь 21 дом из 138 домов.

Газоснабжение сжиженным баллонным газом осуществляется в деревнях Шереметьевка, Кошкино, Резвых, Черная Речка (38 домов). Газ используется для бытовых потребностей населения.

Основную часть распределительной сети Морозовского городского поселения составляют газопроводы низкого давления, которые главным образом служат для газоснабжения объектов соцкультбыта и населения в целях удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Сети низкого давления были спроектированы и построены как локальные системы, имеющие по одной точке питания (один ГРП), в которые газ поступает из сетей среднего или высокого давления. Также в Морозовском городском поселении присутствуют сети среднего давления, которые через домовой регуляторный пункт, где происходит снижение давления со среднего до низкого (до норм бытового потребления), питают газовое оборудование, установленное в частных жилых домах.

В настоящее время на территории Морозовского городского поселения расположено 15 распределительных пунктов и проложено 55,725 км газовых сетей.

На территории Морозовского городского поселения для снабжения природным газом населения, промышленных, коммунальных и бытовых потребителей применяют следующие газопроводы, представленные в таблице 1.4.1.

Таблица 0.1. Характеристика распределительных сетей газоснабжения на территории Морозовского городского поселения

| № | Категория газопровода | Протяженность, м | Диаметр наружный, мм | Рабочее давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Газопроводы высокого давления II категории | 231,32 | 26 | 0,6 |
|  |  | 29,6 | 32 |  |
|  |  | 407,46 | 57 |  |
|  |  | 1511,78 | 63 |  |
|  |  | 31,93 | 89 |  |
|  |  | 10,37 | 108 |  |
|  |  | 1013,38 | 110 |  |
|  |  | 559,58 | 160 |  |
|  |  | 2560,76 | 219 |  |
|  |  | 9147,57 | 325 |  |
| 2 | Газопроводы среднего давления | 3107,79 | 32 | 0,3 |
|  |  | 272,99 | 57 |  |
|  |  | 2273,31 | 63 |  |
|  |  | 390,44 | 89 |  |
|  |  | 7629,22 | 110 |  |
|  |  | 903,78 | 160 |  |
|  |  | 2811,93 | 225 |  |
| 3 | Газопроводы низкого давления | 866,23 | 25 | 0,005 |
|  |  | 2154,42 | 32 |  |
|  |  | 334,05 | 40 |  |
|  |  | 716,72 | 50 |  |
|  |  | 2226,86 | 57 |  |
|  |  | 3597,25 | 63 |  |
|  |  | 110,71 | 76 |  |
|  |  | 2426,45 | 89 |  |
|  |  | 456,47 | 90 |  |
|  |  | 4491,97 | 108 |  |
|  |  | 691,71 | 110 |  |
|  |  | 2749 | 133 |  |
|  |  | 551,66 | 159 |  |
|  |  | 974,56 | 160 |  |
|  |  | 483,58 | 219 |  |
| Итого, в т.ч.: | 55724,85 | 25-325 | - |
| Газопроводы высокого давления II категории | 15503,75 | 26-325 | 0,6 |
| Газопроводы среднего давления | 17389,46 | 32-225 | 0,3 |
| Газопроводы низкого давления | 22831,64 | 25-219 | 0,005 |

Распределительные газопроводы природного газа высокого, среднего и низкого давления проложены подземным и надземным способом из стали и полиэтилена.

В Морозовском городском поселении наибольшую часть газопроводов природного газа составляют газопроводы низкого давления (40,97%). Способы пролегания газопроводов преимущественно надземным способом. Возраст газопроводов в Морозовском городском поселении не превышает 15 лет.

Схема газоснабжения муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предусматривает развитие объектов системы газоснабжения, с сохранением существующей структуры и совершенствованием основных принципов функционирования.

Основными задачами, решаемыми в данной Схеме газоснабжения, являются:

- строительство сетей и объектов для газоснабжения природным газом территории Морозовского городского поселения, неохваченных централизованной системой газоснабжения, а также вновь осваиваемых территорий Морозовского городского поселения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования природных ресурсов;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности работы системы газоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов газового хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;

- повышение безопасности системы газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения Морозовского городского поселения направлено на достижение следующих целей:

− обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения;

− обеспечение централизованного газоснабжения природным газом территорий Морозовского городского поселения, неохваченных централизованной системой газоснабжения, а также вновь осваиваемых территорий;

− повышение энергоэффективности транспортировки природного газа;

− повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения

Для обеспечения надежного, бесперебойного и безопасного газоснабжения на территории Морозовского городского поселения схемой газоснабжения предусматривается планомерное строительство участков газовых сетей и объектов системы газоснабжения (ГРПБ, ГРПШ) в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также с современными стандартами качества.

Чтобы исключить почвенную коррозию газопроводов, строительство газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб.

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).

Перемычки и кольца являются основными элементами системы газопроводов, обеспечивающими бесперебойность газоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на участке газопровода.

Использование ГРП с применением резервной линии редуцирования и возможностью автоматического перехода на нее также является способом повышения надежности и бесперебойности газоснабжения.

Обеспечение централизованного газоснабжения природным газом

Обеспечение централизованного газоснабжения на территории Морозовского городского поселения связано со строительством сетей газораспределения в соответствии с проектной и рабочей документацией, генеральным планом Морозовского городского поселения и с проектами планировок территории планировочных микрорайонов.

На территории Морозовского городского поселения организация централизованного газоснабжения, помимо строительства новых сетей, предполагает установку новых газорегуляторных пунктов.

Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа

Для повышения энергоэффективности транспортировки природного газа Схемой газоснабжения предусматривается повышение уровня АСУ ТП РГ и создание единой системы учета газа, что в свою очередь позволит оптимизировать потребление газа и минимизировать недоучет его потерь. Для минимизации величины дисбаланса газа между поставщиком и потребителями требуется принятие мер для устранения разницы объемов газа, зарегистрированных у потребителей и у поставщика.

Использование полиэтиленовых труб также повышает энергоэффективность транспортировки газа ввиду минимального гидравлического сопротивления трассы газопроводов, изготовленных из полимерных материалов (полиэтилен имеет очень низкий коэффициент шероховатости внутренней поверхности газопровода).

Повышение качества обслуживания абонентов

Для повышения качества обслуживания абонентов и максимизации доли удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе газоснабжения требуется предусмотреть следующие факторы:

- Безопасность системы газоснабжения – отсутствие и предотвращение ситуаций, при которых может быть нанесен вред здоровью людей.

- Модернизация оборудования в системе газоснабжения – своевременное совершенствование оборудования систем газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения требований нормативной документации.

2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» в д. Резвых и д. Черная речка, АО «ЛОЭСК» в г.п. им. Морозова, д. Шереметьевке, д. Кошкино, д. Ганнибаловке.

| Нас. пункт | Номер ТП | Адрес ТП | Мощность, кВа | Степень изношенности, %. | Обслуживающая организация | Количество населения попадающее под отключение, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилые дома, шт. | Соц.значимые объекты, шт. | Промышленные, шт. | Другие, шт. |  |
| г.п.им. Морозова | 4 | ул.Хесина4 | свед.отсутств | 30 | ЛОЭСК | 6 |  |  | 1 | 655 |
| д.Кошкино | 6 | ЛОГУ |  | 30 |  | 29чс |  |  |  | 60 |
| д. Ганнибаловка | 7 | Служащий |  | 30 |  | 6чс |  |  |  | 15 |
| д.Шереметьевка | 12 | ул. Скворцова |  | 10 |  | 31чс |  |  |  | 70 |
| п.им. Морозова | 14 | ул. Чекалова9 |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 15 | ул.Раб.Батальона |  | 30 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 17 | ул.Первомайск16 |  | 30 |  | 4 |  |  |  | 750 |
|  | 23 | ул. Освобождения |  | 30 |  | 6 | 1 |  |  | 900 |
|  | 24 | ул. Культуры 2 |  | 30 |  | 4 | 1 |  |  | 700 |
|  | 25 | ул. Северная |  | 30 |  | 7мкд,34чс |  |  |  | 800 |
|  | 26 | ул. Хесина 21 |  | 30 |  | 9мкд,17чс |  |  |  | 1100 |
|  | 29 | Пасечено |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 30 | ул. Раб Бат. |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | 34 | ул. Хесина22 |  | 0,5 |  | 11 | 1 |  |  | 1500 |
|  | 44 | ул. Хесина7 |  | 30 |  | 12 | 1 |  |  | 2100 |
|  | 45 | ул. Жука2 |  | 30 |  | 8 | 1 |  |  | 950 |
|  | 22 | ул. Хесина13 |  | 30 |  | 9 |  |  |  | 1280 |
|  | 43 | ул.Ладожская40 |  | 30 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 33 | ул.Культуры3 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | пром.пл-ка |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  |

Объекты электросетевого хозяйства муниципального образования «Морозовское городское поселение» характеризуются существенным уровнем износа (около 85%). Необходимо совершенствование системы контроля параметров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, а кроме реконструкции линий электропередач, внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

В муниципальном образовании «Морозовское городское поселение» разработана и утверждена «Генеральная схема санитарной очистки территории МО «Морозовское городское поселение».

На территории муниципального образования «Морозовское городское поселение» сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в поселке, но и на прилегающих территориях.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов требует доработки в части:

- часть площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется их ремонт;

-строительство  площадок временного хранения отходов;

-на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

-отсутствие раздельного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки).

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципального образования «Морозовское городское поселение» насчитывает 76 многоквартирных домов общей площадью 240 тыс.кв.м. Жилищный фонд обслуживается управляющей компанией ОАО «ЖКХ п.им. Морозова» - 73 МКД, и по одному МКД обслуживают ТСЖ «Ладога», ТСЖ «Первомайская, 22» и ЖСК «Маяк».

Жилищный фонд муниципального образования не оборудован общедомовыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при  расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизацию тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- регулировку систем отопления;

- промывку систем центрального отопления;

- автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории муниципального образования и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Генеральный план муниципального образования "Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области" применительно к г.п.им. Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка подготовлен на основании постановления главы администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области» О внесении изменений в постановление администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 24.02.2010г. № 50 «О подготовке проекта генерального плана МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» применительно к г.п. им. Морозова, входящему в состав муниципального образования».

Основные мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории:

- Учет при градостроительном развитии природных особенностей территории поселения, сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

- Развитие г.п.им.Морозова в южном и восточном направлениях, в том числе на свободных территориях, прилегающих к поселку. Увеличение границы населённого пункта г.п.им.Морозова..

- Развитие на свободных территориях внутри границ г.п.им.Морозова и реновация территории сложившейся застройки. Формирование целостного ядра среднеэтажной застройки в центральной части населенного пункта.

- Формирование в южной и восточной части г.п.им.Морозова новой площадки индивидуальной застройки.

- Формирование современной производственной зоны.

- Осуществление мероприятий по формированию замкнутой системы магистральных улиц.

- Создание новых подцентров культурно-бытового обслуживания в районах первоочередного строительства

- Благоустройство магистральных улиц, формирование прибрежной части, строительство набережной.

- Развитие мест приложения труда, сохранение существующих производств, организация на их основе производственно-деловой зоны.

- Развитие системы озеленения, зон отдыха, сохранение лесопарковых и лесных зон:

- формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического каркаса на всей территории– организация парков, скверов, сохранение лесных массивов, поддержание зон открытого природного ландшафта.

- сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных достопримечательностей;

- сохранение зелёного фонда, увеличение площади зелёных насаждений, организация новых озеленённых территорий в составе туристско-рекреационных объектов и площадок нового жилищного строительства.

К первоочередным мероприятиям по территориальному планированию относятся:

- актуализация и утверждение Проекта зон охраны объектов культурного наследия;

- разработка Проектов планировки населенных пунктов, установление красных линий;

- разработка проектов планировки отдельных туристско-рекреационных объектов;

- разработка Схем развития инженерных систем.

## Развитие жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок (на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

1. Выделение территорий для нового жилищного строительства для повышения качества жизни населения с достижением показателя средней жилищной обеспеченности до 32 кв. м/чел.

- Основные площадки нового жилищного строительства:*

| № | Населенный пункт | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 1. | Свободная от жилой застройки(ул. Первомайская, ул.Скворцова) | 20,3 | на первую очередь |
| 2. | Освобождаемая от застройки (ул. Первомайская) | 6,7 | на первую очередь |

3. Реализация мероприятий по охране окружающей среды (разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки), перепрофилирование отдельных производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки. В случае невозможности сокращения санитарно-защитной зоны – расселение жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитной зоне, с выделением новых участков для жилищного строительства в зонах нового жилищного строительства.

4. Капитальный ремонт и реконструкция ветхого жилищного фонда.

5. Плотность новой жилой застройки по видам застройки:

– застройки среднеэтажными жилыми домами (4-5 этажей): 6000 м2/га;

В целом по проектируемой территории в период первой очереди выделение территории для застройки индивидуальными жилыми домами не менее 80 га.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения потребуется реконструкция существующих линий электропередач

Газоснабжение

Для обеспечения надёжного газоснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

- Мероприятия на расчетный срок

- Подключения потребителей новой среднеэтажной застройки.

Мероприятия на первую очередь

- Газификация дер. Шереметьевка,  дер.Резвых, д.Черная Речка, д. Ганнибаловка

- Подключения потребителей новой среднеэтажной застройки.

Теплоснабжение

Разработанной и утвержденной Схемой теплоснабжения муниципального образования «Морозовское городское поселение» предусмотрена Реконструкция котельной кв. Петрокрепость.  Техническая модернизация (Замена котлов, в связи с истекшим эксплуатационным ресурсом) и перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Морозовского городского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 16.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии, необходимы для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на территории Морозовского городского поселения.

Основным видом топлива для производства тепловой энергии Морозовского городского поселения является природный газ. Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источников тепловой энергии Морозовского городского поселения.

Теплоисточники Морозовского городского поселения, за исключением Котельной №1 - ул.Скворцова 13,  не оборудованы сооружениями по хранению резервного топлива.

Водоснабжение

В соответствии с документами территориального планирования планируется застройка и развитие квартала между ул. Первомайская и ул. Скворцова в период 2020 – 2030гг. Исходя из застройки квартала 3-х этажными многоквартирными домами и социальной инфраструктуры для них, а также с учетом роста нагрузок ХВС и возможных будущих проектов по развитию системы холодного водоснабжения поселения планируются к осуществлению в период 2017 – 2033 годы следующие мероприятия по развитию объектов ХВС и водяных сетей – ввод второй очереди объектов ХВС:

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации поселения, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

На первый этап 2015-2019 год:

Строительство второй нитки водовода от станции первого подъема до водоочистных сооружений ООО «Флагман»

Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (10 км) по обеим системам;

Строительство новых поселковых сетей (5 км) по обеим системам;

Устройство резервуаров чистой воды объемом 2000 м3 для обеспечения необходимого нормативного запаса на ВОС ООО «Флагман»;

Создание системы диспетчеризации и автоматического управления по обеим системам;

На второй этап 2020-2029 год:

Поэтапная реконструкция водопроводных сетей (60 км) по обеим системам;

Строительство новых поселковых сетей (20 км) по обеим системам;

Реконструкция НС 2-го подъема с установкой насосов с системой плавного пуска и частотных преобразователей (1 шт.) ООО «Ладога-Ресурс»;

Реконструкция ВОС ООО «Флагман» с увеличением производительности.

Реконструкция водозабора, эксплуатируемого ООО "Флагман", без увеличения мощности;

Реконструкция водозабора ООО «Ладога-Ресурс» без увеличения мощности;

Реконструкция водоочистных сооружений ООО «Ладога-Ресурс» без увеличения мощности.

Прогнозные балансы потребления воды в муниципальном образовании «Морозовского городского поселения» в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 300 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб. 1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями с централизованным ГВС).

Суммарные расходы воды в целом на 2027 год

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. изм. | Расход | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qcp = 350л/сут/чел | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 12,41 3,723 4,468 | - |
| 2 | Застройка зданиями до 2-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qcp = 230л/сут/чел | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 1,727 0,214 0,257 | - |
|  | Итого (п.1+п.2) | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 13,75 3,937 4,725 | 23 |
| 2. Расходы воды на нужды промышленности |
| • | Промышленные предприятия | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 11,500 13,800 | 67 |
| 3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон - 118 дня | население ср. расход тах.расход | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 14,137 0,185 0,222 | 1 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.1+2+3) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 15,622 18,747 |  |
| 4. П | рочие и неучтенные расходы |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 1,562 1,874 | 9 |
| • | Суммарные расходы воды в целом по городу(п.п. 1+2+3+4) | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 17,184 20,621 | 100 |
|  | Округленно | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 17,2 20,6 |  |

Суммарные расходы воды в целом на 2033 год

| п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. изм. | Расход | % соотношения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Расходы воды на нужды населения |  |
| 1. | Застройка зданиями выше 3-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением qcp = 350л/сут/чел | население ср.расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 12,79 4,476 5,372 |  |
| 2 | Застройка зданиями до 2-х этажей, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями qcp = 230л/сут/чел | население ср.расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 6938 2,808 3,370 |  |
|  | Итого (n.l+n.2) | население ср. расход тах.расход с к=1,2 | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 19,728 7,284 8,742 | 32 |
| 2. Расходы воды на нужды промышленности |
|  | Промышленные предприятия | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 13,200 15,840 | 57 |
| 3. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax= 50л/сут./чел поливочный сезон - 118 дня | население ср. расход тах.расход | тыс. чел тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 19,728 0,337 0,404 | 2 |
|  | Суммарные расходы воды (п.п.1+2+3) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 20,821 24,986 |  |
| 4. П | рочие и неучтенные расходы |
|  | 10 % от суммарных расходов воды | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 2,082 2,499 | 9 |
|  | Суммарные расходы воды в целом по городу(п.п. 1+2+3+4) | ср. расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 22,903 27,485 | 100 |
|  | Округленно | ср.расход тах.расход | тыс. мЗ/сут тыс. мЗ/сут | 22,9 27,5 |  |

Фактическое потребление воды за 2014 года составило 1208,734 тыс. м3/год, в средние сутки 3311,6 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 4305,08 м3/сут. К 2029 году ожидаемое потребление составит 8358,5 тыс. м3/год, в средние сутки 22900 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 27500 м/сут.

Установленная мощность ООО «Флагман» по ХВС по состоянию на 2017 год:

станция первого подъема («Невская водокачка»): 150 м3/час (3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год);

станция второго подъема (станция водоочистки): ультрафильтрационные установки 4х50 м3/час (200 м3/час или 4 800 м3/сут. или 1 752 000,0 м3 в год).

Таким образом, текущая суммарная установленная мощность по объектам ХВС ООО «Флагман» (исходя из наименьшей мощности станции первого подъема): 150,0 м3/час или 3 600 м3/сут или 1 314 000,0 м3 в год.

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок, видно, что максимальное потребление воды приходиться на 2033 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие расчетные расходы воды соответствующие этому периоду:

- объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 8648430 м3;

- расчетная производительность ВЗУ составляет: 8648430 / 365*1,2 = 28433,2 т/сут;

- существующая производительность ВЗУ: 36000 т/сут;

- запас производительности ВЗУ: (1-28433,2 /36000)* 100 = 21,02%.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующей мощностях водозабора имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации, связанные с увеличением производительности, существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Ремонт иловых площадок канализационных очистных сооружений

- Ремонт песковых площадок канализационных очистных сооружений с пескопроводом

- Ремонт первичных отстойников канализационных очистных сооружений

- Ремонт аэротенков с заменой системы аэрации канализационных очистных сооружений

- Ремонт насосных и воздуходувных агрегатов канализационных очистных сооружений

- Ремонт насосных станций канализационных сооружений

- Строительство помещения и установка оборудования для сушки ила в канализационных очистных сооружениях

- Установка приборов учета сточных вод

- Установка решетки-дробилки на насосных станциях канализационных сооружений

- Перекладка инженерных сетей канализационных сооружений

- Ремонт вторичных отстойников канализационных очистных сооружений

- Организация лаборатории на канализационных сооружениях

- Оформление разрешительной документации на канализационные очистные сооружения

- Переоборудование угольной котельной канализационных очистных сооружений в газовую

- Ремонт участков пескоуловителей

- Ремонт ограждения по периметру канализационных очистных соорпужений

- Ремонт здания блока насосно-воздуходувной станции

- Ремонт здания хлораторной

- Ремонт контактных резервуаров

- Ремонт внутриплощадочных сетей канализационных очистных сооружений

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется

Связь

В многоквартирных домах расположенных на территории Морозовского городского поселения, телевизионное вещание обеспечивается кабельной сетью компанией ООО "Альянс-Медиа". В 2018 году компания ООО "Альянс-Медиа" перешла на цифровое эфирное телевизионное вещание.

Мероприятия на расчетный срок

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

## 4. Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Мероприятия на расчетный срок

Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

Организация зелёных защитных полос в границах населенных пунктов

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для всех водных объектов.

Разработка схемы озеленения населенных пунктов.

Мероприятия на первую очередь

Разработка проекта по сокращению санитарно-защитной зоны о существующих предприятий до нормируемых объектов.

Строительство контейнерных площадок

Организация своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон твёрдых бытовых отходов,.

Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений с применением энергосберегающего оборудования.

Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение (1.01.2013) | Первая очередь (2023 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения, всего: в том числе: | тыс. человек | 10,950 | 14,137 | 19,728 |
| Г.п.им.Морозова | тыс. человек | 10,862 | 13,99 | 19,523 |
| Жилищный фонд |  |  |  | показатель с учетом первой очереди |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 254,9 | 381,7 | 632,7 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | – | - | 1,4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | – | 254,9 | 253,5 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 | – | 126,8 | 377,8 |
| в том числе: - застройка среднеэтажными жилыми домами | тыс. м2 ( %) | – | 65,94 (52 %) | 200 (52 %) |
| - застройка индивидуальными жилыми домами | тыс. м2 ( %) | – | 60,86 (48 %) | 177,8 (48 %) |
| Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 22,9 | 27 | 32 |
| Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 1500 | 6000 | 6000 |
|  | объект | 2 | 3 | 3 |
| Спортивные плоскостные сооружения | тыс. м2 | 10 | 40 | 40 |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 550 | 1000 | 1500 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экземпляров | 18 | 50 | 80 |
| Учреждения по месту жительства для подростков и молодежи | площадь, м2 | 300 | 500 | 500 |
|  | объектов | 3 | 4 | 4 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торговой площади | 3000 | 7000 | 10000 |
| Предприятия общественного питания | число мест | 350 | 600 | 800 |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 13,2 | 18,9 | 18,9 |
| Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность железных дорог | км | 4,617 | 4,617 | 4,617 |
| Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц) | км | 9,5 | 26,5 | 54,0 |
| Мостовые переходы | объект | 2 | 2 | 2 |
| Путепроводы, транспортные развязки | объект | 2 | 2 | 2 |
| Уровень автомобилизации | легковых автомобилей на 1000 жителей | 200 | 300 | 350 |
| Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 17,2 | 22,9 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3/сут. | н/д | 3,937 | 7,284 |
| Используемые источники водоснабжения |  | поверхностный | поверхностный | поверхностный |
| Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 3,77 | 6,99 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 4,0 | 7,3 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВт.ч | н/д | 23,4 | 33,2 |
| Максимальная электрическая нагрузка с учетом всех потребителей | МВт | н/д | 14,0 | 27,0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| Максимальный тепл. поток (окр.), в том числе | МВт | н/д | 56,9 | 79,1 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | н/д | 35,0 | 100 |
| в том числе источники тепла | млн. м3/год | н/д | 32 | 95 |
| в том числе приготовление пищи и горячей воды | млн. м3/год | н/д | 2,8 | 5 |
| Источники подачи газа: |  | газораспределительные пункты | газораспределительные пункты | газораспределительные пункты |
| Связь: |  |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номер на 100 семей | 80 | 100 | 100 |

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Морозовское городское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2033 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2033 г. - 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2033 г. - 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2033 г. - 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

•	Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

Водоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2033 г. - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2033 г. - 45%.

- Уровень потерь воды: 2033 г. - 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. - 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

•	Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета. Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:  2033 г. - 0 ед./км.

•	Износ системы водоотведения: 2033 г. - 50%. Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

• Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел.

в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

Электроснабжение

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет:

- средств бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение»;

- бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- областного бюджета Ленинградской области;

- инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных в установленном порядке;

- концессионных соглашений, заключенных в соответствии с действующим законодательством;

- из средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Морозовское городское поселение» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией муниципального образования «Морозовское городское поселение», а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования «Морозовское городское поселение».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Морозовское городское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Морозовское городское поселение».

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Морозовское городское поселение».

# Footnotes

В 2017 г. ресурсоснабжающей организацией вместо ООО «Ладога-Ресурс» было АО «Исток»